## Slide 1: Laderegler
Leistungselektronik

## Slide 2: Einbau
in einem Ladegerät
externes Ladegerät für akkubetriebene Geräte
Ladegerät zum Einlegen oder Anschließen der Akkumulatoren
in einem akkubetriebenen Gerät (zum Beispiel Mobiltelefon, Laptop)
am Akkumulator selbst (z.B. externer USB-Akku)
am Akkumulator und einem Energie-Managementsystem für Anlagen zur Eigenversorgung mit Elektrizität und Wärme

## Slide 3: Aufbau und Funktion
Verschiedene Akkus benötigen verschiedene Ladeverfahren, die durch aktuelle Konzepte der Leistungselektronik erreicht werden.
Verhindern des Überladens durch Begrenzung der Ladespannung
Begrenzung des Ladestroms (teilweise abhängig vom Ladezustand und / oder Temperatur)
Aufwändige Laderegler benutzen mehrere Parameter zur Ladungssteuerung:
  Temperatur - Spannung - Kapazitat - Zeit - Ladestrom
Laderegler lassen sich auch mit Mikroprozessoren / Lade-ICs realisieren

## Slide 4: Ladeverfahren Steuerung der Aufladung von Akkumulatoren

## Slide 5: Konstantstrom-Ladeverfahren
Konstanter Strom
Abschaltung bei Vollladung
Zeitablauf / Erhaltunsgladung

## Slide 6: Pulsladeverfahren
Pulsen von konstanten Strom
Keine Verfälschung der Messung
verschiedene Phasen durch PWM

## Slide 7: Konstantspannungs-Ladeverfahren
UL über die Zeitdauer tL konstant

## Slide 8: IU-Ladeverfahren
constant current constant voltage
1.Phase: konst I
2.Phase bei Ladeschlussspannung: konst U

## Slide 9: Abschaltkriterien

## Slide 10: Spannungskriterium: das −ΔU-Verfahren
Das Absinken der Ladespannung nach dem Erreichen des Maximums
Erreichen des Maximums der Ladespannung (Peak Voltage Detection). Der Laderegler berechnet dafür die erste Ableitung des Spannungsverlaufs. Die Abschaltung erfolgt, wenn das Maximum der Ladespannung erreicht ist mit dU/dt=0.
Beginn des Abflachens des Ladespannungverlaufs. Der Laderegler berechnet dafür die zweite Ableitung des Spannungsverlaufs. Die Abschaltung erfolgt, wenn der Wendepunkt erreicht ist mit d^2U/dt^2=0.

## Slide 11: Temperaturkriterium
Maximaltemperatur oder der Temperaturverlauf während der Aufladung
nicht größer als 55–60 °C

## Slide 12: Ladeschlussspannung
Die obere Ladeschlussspannung bei 20 °C beträgt für:
Bleiakkumulator etwa 2,42 V/Zelle (Lade-Erhaltung 2,23 V)
NiCd/NiMH-Akku etwa 1,45 V/Zelle
Lithium-Cobaltdioxid-Akkumulator (umgangssprachlich oft unscharf als Lithium-Ionen-Akkumulator bezeichnet) 4,2 V/Zelle
Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 4,2 V/Zelle
Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) 3,6 V/Zelle (maximal 3,8 Volt)
Nickel-Zink-Akkumulator etwa 1,90 V/Zelle