## Slide 1: PTC
Kaltleiter

## Slide 2: Grundlagen
Positive Temperature Coefficient
Abhängigkeit von: Widerstand / Temperatur
Temp↑ → Widerstand↑ → Kaltleiter (bei kalter Umgebung besser leitend)
Stromleitende Materialien

## Slide 3: PTC / Kaltleiter

## Slide 4: Schaltsymbol
PTC / Kaltleiter

## Slide 5: Arten / Anwendungen
Widerstand steigt etwa linear an
  Temperaturmessung
  Temperaturkompensation
Keramikbasis
  Überstromschutz (Sicherungselement)
  Übertemperaturschutz
  Schaltelement (Motorstart PTC)
Polymerbasis
  Selbstrückstellende Sicherung

## Slide 6: Material
Halbleitende, polykristalliine Keramiken (BaTiO3)
Aufbau einer Sperrschicht an den Korngrenzen

## Slide 7: Kennlinie KTY11-6
-50 °C bis +150 °C geringe Baugröße, enge Toleranzen, gute Langzeitstabilität
parabolförmiger Zusammenhang zwischen R und T

## Slide 8: Kennlinie PTC (Bariumtitanat)
Exponentieller Anstieg

## Slide 9: Metalle
sehr linear (PT100 - Platin Widerstand zur T Messung)
z.B. Glühlampen als Überlastschutz